SCR – Sisteme de Conducere a Roboţilor

Lucrarea de laborator 4-5

Generarea comenzilor şi achiziţia datelor prin portul paralel

pentru comanda Standului Experimental

1. Scopul lucrării

Generarea de comenzi pe portul paralel pentru comanda unui motor pas cu pas şi a unui motor de curent continuu, din componenţa Standului Experimental şi prelucrarea informaţiilor primite de la senzori, tot pe portul paralel.

2. Descrierea standului experimental (schema bloc)

3. Desfăşurarea lucrării

- Se va conecta Standul Experimental la portul paralel al unui calculator şi se vor testa următoarele programe:

Programul 1: - Comanda motorului pas cu pas

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#include <conio.h>

#define DATA 0x378

#define STATUS DATA+1

void main (void)

{

char s;

clrscr();		      // sterge ecranul

do

{

printf(“Sens (t)rigonometric sau (o)rar\n”);

s=getch();

if (s==’t’)

{

outportb(DATA, 0x1F);

delay(1);	// durata unui impuls

outportb(DATA, 0x0F);

delay(0.01);	// distanţa între impulsuri

}

if (s==’o’)

{

outportb(DATA, 0x1D);

delay(1);	// durata unui impuls

outportb(DATA, 0x0D);

delay(0.01);	// distanţa între impulsuri

}

} while(!kbhit());

}

Programul 2: - Comanda motorului de curent continuu

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#include <conio.h>

#define DATA 0x378

#define STATUS DATA+1

void main (void)

{

char s;

clrscr();		      // sterge ecranul

do

{

printf(“Sens (t)rigonometric sau (o)rar\n”);

s=getch();

if (s==’t’)

{

outportb(DATA, 0x60);

delay(3);	// durata unui impuls

outportb(DATA, 0x00);

delay(130);

}

if (s==’o’)

{

outportb(DATA, 0xE0);

delay(3); 	// durata unui impuls

outportb(DATA, 0x00);

delay(130);

}

} while(!kbhit());

}

Programul 3: - Senzorii benzii rulante

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#include <conio.h>

#define DATA 0x378

#define STATUS DATA+1

// Paper Empty --- senzorul dreapta

// Select --- senzor stânga

void main (void)

{

int PE, Se;

clrscr();		      // sterge ecranul

do

{

PE = ((inportb(STATUS)^0x80)&0x80>>2) / 32;

Se = ((inportb(STATUS)^0x80)&0x80>>3) / 16;

printf(“Senzor dreapta = %d şi Senzor stânga = %d \n”, PE, Se);

} while(!kbhit());

}

Programul 4: - Senzorii de la nivelul motorului de curent continuu

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#include <conio.h>

#define DATA 0x378

#define STATUS DATA+1

// ACK --- fante

// Busy --- complementarea unei ture

void main (void)

{

int ACK, Busy;

clrscr();		      // sterge ecranul

do

{

ACK = ((inportb(STATUS)^0x80)&0x80) / 128;

Busy = ((inportb(STATUS)^0x80)&0x80>>1) / 64;

printf(“Senzor fante = %d şi Complementarea unei ture = %d \n”, ACK, Busy);

} while(!kbhit());

}

4. Probleme

a.  Să se realizeze un program în C++ care să identifice adresa portului paralel a calculatorului pe care este testat (278h, 378h, sau 3bch)

b. Să se realizeze un program în C++ care să permită lucrul cu ambele motoare aflate în Standul Experimental să permită şi achiziţionarea de date de la senzorii situaţi la nivelul celor două motoare.